| 新竹市光復高中 107學年度第1學期 電子學 |
| --- |
| 使用 班級 | 高一寒假作業 | 班級 |  | 座號 |  | 姓名 |  |

命題教師：電機電子群科

一、單選題，共 40 題，每題 2.5 分

- (　 　 　)下列積體電路，何者的元件數目最多？  (A)LSI  (B)MSI  (C)ULSI  (D)VLSI

- (　 　 　)一般而言，邏輯閘數目最少的積體電路為  (A)LSI  (B)MSI  (C)SSI  (D)VLSI

- (　 　 　)有一個週期性之電流，其瞬間值只有大小改變，而極性不變，則此電流為何？  (A)交流電流  (B)純直流電流  (C)脈動直流電流  (D)正弦交流

- (　 　 　)電源AC100V之最大值為何？  (A)100V  (B)141.4V  (C)150V  (D)200V

- (　 　 　)各種交流的基本波是？  (A)正弦波  (B)方波  (C)三角波  (D)鋸齒波

- (　 　 　)弦波，下列何者錯誤？  (A)有效值1.414V  (B)相角30度  (C)頻率314Hz  (D)週期20ms

- (　 　 　)某電壓v(t)= 4+ 6sin377t V，v(t)之最大值為何？  (A)11.66V  (B)10.66V  (C)6.66V  (D)5.66V

- (　 　 　)以下何者為五價元素？  (A)鎵  (B)銦  (C)鋁  (D)銻

- (　 　 　)下列敘述何者不正確？  (A)矽(Si)及鍺(Ge)皆是本質半導體  (B)將磷(P)或砷(As)加入一本質半導體可以將此半導體變為P型外質半導體  (C)在P型半導體中之多數載子為電洞  (D)在摻有銻(Sb)的半導體中，Sb扮演的角色是施體

- (　 　 　)漂移電流形成的原因是？  (A)空乏區的電場  (B)空乏區的多數載子  (C)載子濃度不同  (D)載子移動速率不同

- (　 　 　)當二極體於逆向偏壓時，下列敘述何者正確？  (A)空乏區變寬、障壁電位增加  (B)空乏區變窄、障壁電位增加  (C)空乏區變寬、障壁電位減少  (D)空乏區變窄、障壁電位減少

- (　 　 　)下列有關PN接面二極體的敘述，何者有誤？  (A)矽二極體的障壁電壓較鍺二極體高  (B)二極體加順向偏壓後，空乏區變窄  (C)溫度上升時，障壁電壓上升  (D)溫度上升時，漏電流上升

- (　 　 　)稽納二極體主要操作在？  (A)順向導通區  (B)逆向截止區  (C)逆向崩潰區  (D)順向崩潰區

- (　 　 　)如圖所示　　，LED之導通電壓，最大導通電流，電阻R之最小值為多少？  (A) (B) (C) (D)

- (　 　 　)有一發光二極體之順向導通電壓為1.7V，導通電流為10mA，欲使其正常的發光，則下列哪一個電路是正確的？ ＜100 統測＞  (A) (B) (C) (D)

- (　 　 　)有關變壓器的敘述，下列何者正確？  (A)電壓與線圈數成正比  (B)電流與線圈數成正比  (C)輸入電阻與線圈數成正比  (D)輸入電阻與線圈數成反比

- (　 　 　)橋式整流電路中，二極體的PIV值為？  (A)4Vs(m)  (B)2Vs(m)  (C)Vs(m)  (D)0.5Vs(m)

- (　 　 　)直流電源供應器係用來將交流電源轉換為直流電源，在經變壓器後，其轉換過程通常依序為何？  (A)整流→濾波→穩壓  (B)整流→穩壓→濾波  (C)濾波→整流→穩壓  (D)濾波→穩壓→整流

- (　 　 　)全波整流濾波後之輸出電壓波形如圖所示，其漣波因數百分比r %約為多少？(=1.73)  (A)5.24 %  (B)5.77 %  (C)6.42 %  (D)6.82 %

- (　 　 　)整流濾波四倍壓電路，最少需幾個二極體？幾個電容？  (A)一個二極體、一個電容  (B)二個二極體、二個電容  (C)四個二極體、四個電容  (D)五個二極體、五個電容

- (　 　 　)如圖所示　　電路，為100V的交流電壓，在無負載情況下，？  (A)100V  (B)141V  (C)200V  (D)282V

- (　 　 　)承上題，二極體的PIV為多少？  (A)100V  (B)141V  (C)200V  (D)282V

- (　 　 　)如圖所示　　，之弦波信號，假設二極體為理想型，則輸出電壓的直流電壓為多少？  (A) (B)40V  (C) (D)

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，Vi=Vmsinωt，則下列敘述何者正確？  (A)Vo漣波頻率是Vi電壓頻率的兩倍  (B)二極體D1的最大逆向偏壓為Vm  (C)電容器C1上的電壓為2Vm  (D)電路為半波二倍倍壓電路

- (　 　 　)下列何者不是截波器的主要構成元件？  (A)電阻  (B)二極體  (C)電容  (D)偏壓電源

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，若D為理想二極體，其轉換曲線為  (A) (B) (C) (D)

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，其輸出電壓之峰對峰值為多少？  (A)8V  (B)9V  (C)10V  (D)11V

- (　 　 　)如圖所示之電路中，二極體的切入(障壁)電壓為0.7V，輸入電壓Vin 為15sin( 60t)V，則下列敘述何者正確？  (A)輸出電壓Vout 最高為2.3V  (B)輸出電壓Vout 最低為 – 2.7V  (C)輸出電壓Vout 最高為3.7V  (D)通過2kΩ 電阻的最大電流為6.15mA

- (　 　 　)下列何者不是箝位電路之主要元件？  (A)二極體  (B)電阻  (C)電容  (D)電感

- (　 　 　)如圖所示　　，為理想二極體與大電容之電路，若輸入電壓，其穩態最大輸出電壓範圍為  (A)−4V~+4V  (B)−4V~+6V  (C)−2V~+6V  (D)+4V~+6V

- (　 　 　)箝位電路如圖所示　　，假設D為理想二極體，且，輸入電壓在5V至−5V之間變化，請問輸出電壓的變化為何？  (A)在2V至−8V之間變化  (B)在2V至12V之間變化  (C)在−2V至−12V之間變化  (D)在0V至−10V之間變化

- (　 　 　)理想箝位電路不會改變什麼？  (A)直流準位  (B)上峰值電壓  (C)峰對峰值電壓  (D)下峰值電壓

- (　 　 　)如圖所示之電路中，輸入電壓Vin =8sin(1000t )V，若使用理想二極體且RC電路的放電效應可忽略，則下列有關輸出電壓Vout 的敘述，何者正確？  (A)最大值為22V  (B)平均值為8V  (C)有效值為 (D)最小值為

- (　 　 　)有關雙極性接面電晶體(BJT)特性之敘述，下列何者為誤？  (A)BJT為電流控制元件  (B)NPN型BJT正常工作時，流通之多數載子為電子  (C)BJT工作於順向主動區時，基射極需接反偏，基集極接順偏  (D)BJT當開關使用時，工作於飽和區和截止區

- (　 　 　)若，，則電晶體之直流增益為何值？  (A)100  (B)50  (C)10  (D)6

- (　 　 　)已知某電晶體之電流增益由0.99變為0.98，若此電晶體基極電流，請問下列敘述何者錯誤？  (A)電流增益將會增加  (B)射極電流由2mA降為1mA  (C)集極電流由1.98mA降為0.98mA  (D)若想維持原來的集極電流，可增加基極電流

- (　 　 　)某電晶體，測得基極電流，集極電流，則此電晶體工作於何區？  (A)主動區  (B)飽和區  (C)截止區  (D)負電阻區

- (　 　 　)電晶體三個工作組態中，B、C、E三個端點，何者可作為輸入端或輸出端？  (A)B極  (B)C極  (C)E極  (D)視工作組態而定

- (　 　 　)關於雙極性接面電晶體(Bipolar Junction Transistor，BJT)的特性，下列敘述何者錯誤？  (A)NPN 型電晶體與PNP 型電晶體流入基極的電流IB 方向相反  (B)NPN 電晶體工作在飽和區(SaturationRegion)時，其基射極間的電壓(VBE)為順向偏壓，且基集極間的電壓(VBC)為順向偏壓  (C)若用此電晶體來設計共基極放大器(CB)時，其輸入端是射極(E極)，輸出端是 基極(B 極)  (D)當此電晶體作為開關使用時，其必須工作在截止區(Cut-off Region)或飽和區

- (　 　 　)關於雙極性接面電晶體(BJT)放大電路，下列敘述何者正確？  (A)B-E接面順向偏壓；B-C接面順向偏壓  (B)B-E接面逆向偏壓；B-C接面逆向偏壓  (C)B-E接面逆向偏壓；B-C接面順向偏壓  (D)B-E接面順向偏壓；B-C接面逆向偏壓