| 新竹市光復高中 107學年度第1學期 數位邏輯 |
| --- |
| 使用 班級 | 高三寒假作業 | 班級 |  | 座號 |  | 姓名 |  |

命題教師：電機電子群科

一、單選題，共 25 題，每題 4 分

- (　 　 　)下列何者為數位信號？  (A)方波信號  (B)三角波信號  (C)正弦波信號  (D)斜波信號

- (　 　 　)65.375相當於  (A)100001.0101B  (B)100001.011B  (C)1000001.0101B  (D)1000001.011B

- (　 　 　)在不同進制表示方式中，下列何者數值為最大？  (A)1111001(2)  (B)172(8)  (C)7 B(16)  (D)120(10)

- (　 　 　)試求二進位數(10110110)2在1的補數與2的補數系統是分別代表  (A)−01001001與−01001010  (B)−01001010與−01001001  (C)−01001001與−10110110  (D)−10110111與−10111010

- (　 　 　)4位元BCD碼，所能表示的最大數值是  (A)15  (B)16  (C)9  (D)10

- (　 　 　)假設某電腦採用奇同位核對方式傳送ASCII碼，請問下列何者傳送的資料有誤？  (A)010000010  (B)010100111  (C)100110110  (D)010110110

- (　 　 　)三輸入XNORgate的輸出布林代數為何？  (A)y=ABC  (B)y=A+B+C  (C) (D)y=ABC

- (　 　 　)在三輸入NOR gate的14支腳IC包裝中，每顆IC計有多少個NOR gate？  (A)2  (B)3  (C)4  (D)6

- (　 　 　)依據布林代數(Boolean algebra)，等於？  (A) (B)A+B  (C) (D)A+

- (　 　 　)下列布林代數之運算式何者正確？ (A)A  (B)B  (C)C  (D)D

- (　 　 　)化簡邏輯表示式AB+()可得  (A) (B) (C)A+B  (D)

- (　 　 　)有一個數位電路比較器，輸入有三個(A，B，C)，輸出有一個f，當A、B、C相同時f=1，其他情形f=0，則f=  (A) (B) (C)ABC  (D)1

- (　 　 　)化簡結果為何？  (A) (B) (C) (D)

- (　 　 　)如圖所示　　y之邏輯函數為何？  (A) (B) (C)(+B)(A+)  (D)B+A

- (　 　 　)半減法器電路輸入變數為被減數A與減數B，輸出變數為差D與借位W，則下列何者為W之布林表示式？  (A)AB  (B)AB′  (C)A′B  (D)A′B′

- (　 　 　)下列敘述何者錯誤？  (A)可將多個輸入信號選擇一個送至輸出的是多工器  (B)可將多個輸入信號選擇一個送至輸出的是解多工器  (C)解多工器可被應用為解碼器  (D)編碼器為解碼器之相反功能

- (　 　 　)如圖所示　　，Y之邏輯函數為何？  (A) (B) (C) (D)以上皆非

- (　 　 　)一個J-K正反器，其低電位動作的預置(Preset)與清除(Clear)均連接至邏輯1，若輸入J=1、K=1，(clock)係採負緣觸發，該CLK的頻率f為1kHz，則J-K正反器輸出Q之頻率為下列何者？  (A)100Hz  (B)125Hz  (C)250Hz  (D)500Hz

- (　 　 　)下列有關T型正反器的敘述何者正確？  (A)T=0，則Qn+1=0  (B)T=1，則Qn+1=1  (C)T=1，則Qn+1=Qn  (D)T=1，則

- (　 　 　)有關正反器時序觸發的敘述，下列何者正確？  (A)在大型積體電路中循序邏輯都以主從式為主  (B)邊緣觸發型所需邏輯閘數較多，速度較快  (C)邊緣觸發型正反器是藉時序正緣或負緣變化完成資料設定  (D)D型邊緣觸發正反器是由兩組R−S閂連結而成

- (　 　 　)用T型正反器設計一組計數順序為000→101→100→011→010→001→000的模-6同步計數器，設110與111狀態為不可能發生，則其C正反器之輸入布林代數TC為  (A) (B) (C) (D)

- (　 　 　)同上題，其B正反器之輸入布林代數TB為  (A) (B) (C) (D)

- (　 　 　)由4只正反器構成的強森計數，若其第一級的J和K分別由最後一級的和Q回授，則其模數為  (A)4  (B)6  (C)7  (D)8

- (　 　 　)承上題，若將J改由倒數第2級的回授，則其模數為  (A)4  (B)6  (C)7  (D)8

- (　 　 　)承上題若時序信號頻率為40kHz，則其各級正反器的輸出(QA、QB、QC、和QD)頻率分別為幾kHz？  (A)40、20、10、5  (B)20、10、5、2.5  (C)10、10、10、10  (D)5、5、5、5